AR100，AR120常用功能简介

AR100,AR120,AR110区别

AR100,AR120 都是用SD卡作为存储介质,AR110使用TF卡

AR120，AR110都有来电答录功能，AR100没有来电答录功能

AR110 使用内置TF卡，不可以自己更换存储介质，也不可以取出，具有较好的保密性.

- 如何使用听筒录音

A拨动开关到 Phone 端

B 听筒连线

C 参数设定

设定-录音参数-电话自动/手动录音-语音触发

语音触发录音强度,越小越灵敏

触发录音结束时间,建议设置5秒以上,该参数的意思是如果侦测到没有声音达到5秒,则认为真的没有声音，然后结束录音.

- 如何使用答录功能(AR120,AR110)

A:录制一个声音文件ansering.wav 存放到SD卡根目录

使用AR110/AR120设备录制方法:

1)PHONE/MIC开关切换到MIC

2)设定-答录机-录制应答信息，录制完毕,可以播放下,加以使用其他专业录音工具，比如电脑来录音一个文件，并且取名ansering.wav

B:按下答录按键,设备屏幕左边按键亮红灯,则完成了答录设定

C: 答录功能，只有在模拟线路接线才可以使用，听筒录音情况下，无法使用答录

- 如何使用来电语音宣告

该功能是指来电时候，用户接听电话后，播放一个声音文件到线路上，该声音双方都可以听到.

  - 复制一个文件 announcement.wav到SD卡根目录,具体文件格式后面有介绍

  - 设定-录音参数-来电播放提示音-是

音频文件转换介绍

通常情况下，使用答录功能，来电语音宣告功能，都会用到一个wav文件,文件名称分别是

ansering.wav

announcement.wav

音频文件大多情况下用户都会自己通过专业的工具录音好，由于AR100，AR120播放音频文件有格式要求,下面介绍使用CoolEdit这个工具来转换wav文件，从而可以提供给设备使用

1.运行CoolEdit软件，直接用鼠标把音频文件wav,mp3等拖入CoolEdit，会自动分析出波形,如图所示

2.Ctrl+A 全选

3.Ctrl+C 复制

4.File\New 建立一个空白的档案

5.Ctrl+V 把复制过来的音频黏贴到新的档案,黏贴后会显示新的波形

6. 文件另存为

存储完毕，会产生一个新的音频文件,查看属性，你可以看到如下信息

这样这个转换工作就完毕,可以把转后会的文件复制到SD卡根目录，则可以使用该音频文件了.