目      录

AJ 设备特点	2

AJ产品外观介绍	7

PC 软件安装系统需求	9

AK32 PC 软件功能介绍	10

状态监控	17

录音记录	19

系统设定	25

声控参数	31

网络设定	32

硬盘参数，系统日志	32

录音时间段录音	33

交换机SMDR	34

交换机SMDR 通信设定	35

其他设定	36

线上用户	37

线上账号	37

账号管理	38

新增账号	38

触摸屏操作界面	40

录音记录	40

搜寻记录	42

中央管理软件放假说明	47

软件功能介绍	47

嵌入式电话录音系统

AJ系列使用说明书

# 简介

嵌入式电话录音系统,是深圳浩通电子有限公司最新的嵌入式录音系统,采用最新的硬件架构,CPU 主频达到667MHZ,采用三星最新的ARM芯片,它是一台完全独立无须依赖计算机即可工作的录音设备，AJ最大支持2线),DR 最大支持16线,自带触摸屏(部分型号不带触摸屏,根据具体型号参考下面定义),网络接口,用户通过触摸屏即可完成基本的操作,以及对线路使用情况进行实时的监控,录音记录查询,声音回放,实时监听等等功能,大大方便了设备的施工,安装,调试,是一台真正意义上的嵌入式录音仪

## AJ 设备特点

- 开机速度快,20秒钟能够进入系统

- SD卡版本,则可以支持最大64GB SD卡 默认8GB

- 支持最大2线模拟线同时录音,可以组合 1线 ，2线

- 自带高清触摸屏,操作简单方便,大部分操作可以在触摸屏操作完成

- 可以选择不带触摸屏的版本

- 自带网络,方便组网,远程监控

- 自带播放喇叭,声音可以实时播放

- 无需计算机全自动录音,完全嵌入式设备

- 功耗小,发热量小,不用风扇 可以24H 开机运行

## AJ SD录音小时说明

- 8GB        	可以录音时长约为 560 	小时（SD卡）

- 32GB 		可以录音时长约为 2240 	小时（SD卡）

- 64GB 		可以录音时长约为 4480 	小时（SD卡）

# AJ 产品外观介绍

## AJ 系列分为如下型号

- AJ1L 	1线SD卡触摸屏版本

- AJ2L 	2线SD卡触摸屏版本

- AJ1 	1线SD卡非触摸屏版本

- AJ2 	2线SD卡非触摸屏版本

- USB 插卡(用来做软件升级,外接USB 硬盘备份等等)

SD 卡插槽 SD卡用来存储录音档

电源指示灯

- 电话录音卡接口1,2线 1进1出联机 无需三通

- 网卡RJ45接口,跟计算机连接通讯

- 耳机输出口

- RS232 跟交换机通讯接口,用来获取交换机SMDR数据

- SMDR 数据通讯指示灯,如果有数据交换会闪烁指示

- DC插座 DC12V 1A-2A

- 电源开关 ON OFF

## AJ可挂墙（有随附膨胀螺丝等）

# PC 软件安装系统需求

- Windows7/Vista/XP/2000

Pentium 400MHZ CPU 以上

256MB RAM

1GB 或更多硬盘容量

标准的网络RJ45 ,用于连接录音主机(AK32 主机)

标准的声音输出设备(声音播放,远程监听)

## 连接示意图

# AK32 PC 软件功能介绍

## PC软件主画面功能分部介绍

操作菜单

### 登入录音系统服务器

该功能是通过网络连接到录音主机,登入画面如下

选择一个需要登入的录音设备，会自动填写IP 并且保留选择结果,下次开启软件会自动显示上次登入的IP 地址

输入用户名称: admin ( 系统默认的账号 admin )

输入用户密码: 1111 ( 系统默认的账号admin密码 1111)

如果设备在正常的运行并且您输入的IP 地址正确.则可以点击”登入”，跟设备建立连接.

如果设备不在同一个内网,我们也需要通过网络连接,在这里我们称之为远程登录

由于不在同一个内网,软件无法自动广播到目标录音主机,为了能够跟设备建立连接,我们需要做如下的操作

绑定路由器里面的埠6066.

下面将介绍如何绑定,由于各品牌的路由器操作画面不相同,但是都具备这个功能,下面截图以我公司使用的TP-LINK 作为介绍

- 选择功能菜单 转发规则-虚拟服务器

新增 –保存

这样设置后,当外部网络访问端口6066 的时候,路由器会自动转发到内部的录音主机IP 地址 192.168.22.103.

在这里由于不能自动广播到IP 位元址,您需要手动输入目标录音主机的 外网IP 地址.

58.61.92.240. 由于该IP 是动态分配的,所以在路由器断电后,或者网络断开后,重新连接,网络提供商都会重新随机分配另外一个IP 地址. 为了更好的记住这个IP ,建议你申请一些动态域名,比如花生壳. 取一个好记忆的名称,这里就不详细介绍该功能.可以参考其他专业文档.

如果您不知道自己外网的IP 地址,这里可以通过访问一些网站，可以很方便的知道自己外网的IP 地址. 比如http://www.myip.cn/

### 注销录音服务器主机

成功跟录音主机建立连接后,可以选择这个功能跟录音主机断开连接

### SMDR 数据包查看

该功能是开关选项,用来配合您设定SMDR 格式

分机信息详细记录(Station Message Detail Recording), 开启该功能,则当录音主机接收到交换机发送过来的SMDR 数据时候,会自动弹出一个当前smdr 分析结果,用户可以根据该结果判断是否OK,从而进行SMDR 格式调整.

SMDR 格式栏举说明,介绍您有如下一段交换机的数据,为了能够让录音主机识别这段数据,您需要做如下的设定

告知录音主机该SMDR数据,那个是分机,那个是交换机埠

从下图我们可以看出, 分机是 14，埠是01

我们可以通过文本工具,知道了 14这个位置是在 14位置,长度为 2. 所以这里我们填写分机未知为 14 ,长度2

同样的方法,我们可以知道 端口位置 24 ,长度是 2. 所以这里填写端口位置 24,长度为2.

特别说明,由于AK32 本身具备译码功能,所以SMDR的电话号码暂时不使用.

### 语音宣告文件管理

该功能主要是为录音主机提供来电语音宣告文件,您可以把本地计算机的声音文件上传到录音主机,录音主机有了这些文件,通过设定可以播放这些档到外在线.

特别说明,上传的语音文件不宜太大,建议在30秒钟之内. 另外格式请使用IMA-ADPCM ，如下图,否则上传不成功

### 修复数据库

AK32 录音主机采用SQLITE 数据库,每天保存一个数据库文件. 保存路径为 \\Hard Disk\\SQLite\\2012\\201207\\CDR20120730.db. 正常使用时候无须使用该操作,如果突然掉电或者您觉得有记录没有显示出来，可以使用该修复数据库功能,该操作将扫描硬盘对应的日期目录,重新把数据库写入一次.

### 设备软件升级

该功能用于升级录音主机程序. 提供的升级文件,可以通过该窗口上传到录音主机,升级完毕需要重新启动才可以生效,特别需要说明的是,在升级的时候请保持设备不要突然掉电,以及所以埠都出于空闲状态.

### 恢复系统出厂值

.

请谨慎使用该功能,为了更安全,防止误操作. 在执行该操作的时候要求admin 登入系统，并且要求再次输入admin 密码才可以进行. 每一项操作都无法恢复,在执行了该操作后,系统会记录操作过的日期时间,并且无法删除该操作历史记录….

- 工具栏

当前操作页面描述

功能描述分页工具栏

设备内存以及硬盘容量指示,时间显示为当前设备日期时间；

日期时间显示格式是根据当前计算机的日期时间格式显示.内存；

硬盘百分比表示当前已经使用的百分比；

卡片1,4 安装正常

卡片2,3 安装错误 或者没有安装

## 状态监控

### 开始监听

您可以选择一个埠开始监听. 当该端口有声音的时候将通过网络把声音数据送到本计算机,软件将播放该声音(通过声卡播放) 注意该功能的使用是根据登入账号的权限,如果没有监听权限,将会失败.

### 结束监听

当不想进行监听的时候,可以通过该操作结束

刷新状态 会重新请求录音主机送当前端口的状态到本计算机

显示: 当前页面可以同时间显示 外线状态窗口和 录音记录窗口. 选择是否需要显示

## 录音记录

这里提供几个快捷日期时间查询,用户可以根据需求,查看录音主机的记录. 如果已经查询过,会比对数据库是否一致,如果数据库不相同,需要重新同步.如果数据库完全相同,则会直接查看本地曾经同步过的数据库.

用不同颜色表示不同的类型，动态调整最大值比例

按天统计时候显示每个时间段统计数值

按周统计,统计每天的数值

按月统计,统计每天的数值

备份方式: 每天备份一次,每周备份一次，每月备份一次 以及不自动备份 四种

每天备份一次,软件保持跟设备连接,每天时间点到后,会自动开始从录音主机下载数据

每周备份一次,软件保持跟设备连接,在指定的星期(星期日-星期六), 时间点到后,会自动开始从录音主机下载数据

每月备份一次, 软件保持跟设备连接,在指定的日期(1号-31号), 时间点到后,会自动开始从录音主机下载数据

不自动备份, 关闭该功能

## 通讯簿

通讯簿包含4个页面,分别表示 分机,通讯簿,不录音分机,不录音电话号码

分机设定: 该功能主要搭配交换机的SMDR 功能使用,从交换机抓取到SMDR 分机号码后,您可以通过该数据库进行匹配,把分机名称关联到录音记录.

当分机号码是 222 打出或者接听的电话,录音记录会关联 ken 这个名称到记录里面.方便查询

通讯簿,该功能主要是配合来电号码,去电号码 关联名称使用,方便查询记忆.

不录音分机,该功能配合交换机SMDR 使用,挂机后从交换机获取到SMDR 分机信息,根据这个数据库进行匹配,如果在这个数据库中存在,则这通录音记录将不保存录音文件,请特别谨慎使用

不录音电话号码,来电或者去电,在挂机的时候将进行号码比对,如果电话号码在这个数据库中存在, 则这通录音记录将不保存录音文件,请特别谨慎使用

黑名单: 在这个表格里面的电话号码,会在来去电的时候,产生警告信息

## 系统设定

- 系统参数 该项参数是针对整个系统来设定,不是准对某个埠生效

该参数功能影响打电话出去开始录音的时间. 从拨第一个码开始计时 3秒后开始录音. 如果设置为0,表示提机就开始录音,这样拨号音会全部录音下来

该参数为了防止很短的误拨号,比如提机拨号，马上挂掉,很简单的录音是否存储,建议设置5秒

该参数限制一个电话录音时长,防止文件过大存在硬盘里面,导致下载播放不方便.

该参数影响DTMF 号码的存储,2个号码之间的时间假根如果大于7秒,则表示已经拨号完毕,后面的DTMF 存储将会不保存,不显示在软件中. 如果设置为0表示该参数无效,所有DTMF都显示出来..在某些通话过程中,也可能会误解码,建议设置7秒,后面通话过程中的DTMF 不保存

该参数影响来电未接,也就是2次铃声之间的最大间隔. 当侦测到铃声,如果没有接听或者没有下次铃声,则认为来电未接.防止误判,建议设置大于5秒

该参数一般不用调整,主要用于DTMF来电判断.判断是否收完DTMF来电号码.

录音档格式选择,在设备上面提供3种格式

wav 录音文件可以直接在任何计算机上面播放

avl 录音文件用指定的PC软件播放

xtr 录音文件用指定的PC软件播放.

设置是 则保存未接来电,否则不保存. 一般情况下建议设置是 可以查看到未接在一次特殊的环境，一个来电会产生很多未接,则建议设置否

该参数是否保存未录音来电或者去电。主要是去电 比如提机拨号，马上挂掉.产生的记录可以通过该参数控制是否保存到硬盘

来电接听的过程,对方或者本地电话拨号产生的DTMF 是否保存到记录. 如果有需要可以选择 是. 这样产生的文件名中会显示拨的号码内容,一般用在来电拨打分机记录输入的分机号码

该参数搭配最上面的最大录音时间使用,建议设置成 是.这样文件会分割成多个文件保存在硬盘里面

该参数设定影响tmp文件是否保存到硬盘里面,因为每个记录都会有一个详细信息CDR 在数据库中,如果设定是,同时间还会保存一个tmp文件到硬盘, 该文件会在 修复数据库的时候使用到. 一般情况，可以设置 是.

通过PC软件调整系统时钟. 该时钟会影响到录音时间.

这里可以有几种方式. 其中管理员计算机同步,当检查到是管理员登入录音主机时候,会判断时间是否跟管理员计算机一致,如果不相同会弹出时钟校正窗口Caller ID 同步,这里来电格式如果是FSK 格式,附带了电信的时间.系统会自动分析这个时间是否跟录音主机时间相同,如果不相同,则会把fsk时间同步为主机时间

埠设定键控录音的时候,需要通过该DTMF 命令开始录音,否则挂机的时候不保存

埠设定键控录音的时候,通过该DTMF 命令 可以结束录音,挂机的时候不保存录音档

通过该DTMF 命令，可以控制后面的DTMF 用 *号替代. 比如输入银行卡密码的时候可以设定该功能

该参数搭配上面的命令使用. 比如命令可以设置成 9558 长度为10 ,表示输入 9558后面的10为 DTMF 用 *号替代

通过DTMF 命令 可以控制通道上面的声音用静音替代. 不把真实的声音录下来.该命令生效后，在监控页面可以看到亮起红灯

该命令搭配上面的开始静音命令使用.取消静音,在监控页面会亮起绿灯.建议这些命令都设定一些比较特殊的DTMF 字符串，防止误判

号码中的 ABCD (DTMF) 直接不显示. 比如大多 DTMF 来电号码 都是 D 开头 C结尾. 比如 D1234567890C. 会显示 成 1234567890.

通讯簿电话号码比对,可以根据需求调整,主要是配皮数据库通讯簿名称到号码里面显示

该参数设定可以减少对硬盘的写的次数,建议设定 是,一般情况下不用去特意设定

防止线路上面的噪声干扰，而产生的一些错误来电信息(大多是DTMF) 可以通过该参数来控制. 建议设置3以上

该参数设定是否保存埠掉电(没有插入电话线) 这个状态是否存储到系统日志.一般情况建议设置 否

该参数是来电自动应答忙音判断标准. 电信产生的忙音,是有规律的ON OFF 循环. 一般情况下,ON,OFF 时间需要设置相同. 在中国大陆忙音一般是 500ms ON ,500 ms OFF,在台湾地区是250ms ON 250ms OFF. 如果自己不清楚这个忙音标准,可以通过录音的方式,录取一段忙音,然后用cooledit打开,可以很清楚的看出忙音的ON OFF 时间. 单位 ms

该参数是来电自动应应答忙音判断标准. 系统能够侦测到忙音,是通过声音的 ON OFF 来侦测的. 这里的音量等级,是用来判断有声音还是没有声音的比对值. 如果忙音太容易侦测到,有时候通话都会认为忙音而挂断电话,那么建议您把这个音量等级设置大一些. 反正则设置小一些. 不同的线路可能需要做微调.

该参数是设定周六是否全天开通来电自动应答功能,如果选择是则不受埠设定里面来电自动应答时间段的条件限制,全天无条件的自动开通来电自动应答

该参数是设定周日是否全天开通来电自动应答功能,如果选择是则不受埠设定里面来电自动应答时间段的条件限制,全天无条件的自动开通来电自动应答

29-30 2个参数主要是考虑到方便大多公司休息时候便已设定这个来电自动应答而做的设定.

该参数是用来比对不录音号码的方法,分为 模糊比对,精确比对.

模糊比对:表示包含不录音号码,则认为该号码不录音，比如设置了 200不录音，拨号为 92001 也会认为不录音的..

精确比对:表示必须全部相等,才认为不录音. 比如设置了 200不录音,拨号为 92001则不会认为是不录音号码.

该参数的设定会直接影响是否保存录音,务必仔细设定.

## 埠参数

- 可以为每一个埠取一个名称,该名称会显示在监控页面以及跟录音记录关联起来，方便记忆查询. 比如”行政部 0755-27746xxx”

该参数配合交换机SMDR 使用,录音主机有1-32个埠. 那个埠连接交换机的那个埠,需要做一个对应关系,否则不能准确判断到分机号码,注意不要重复.

大多情况下,应该使用压控录音,通过电压侦测外线状态. 适用所有的模拟线路PSTN

- 键控录音: 当线路大多情况下不需要录音,特殊情况下才需要录音，可以使用该录音条件.

注意跟系统参数的键控开始录音,结束录音搭配使用

声控录音:  该录音条件采用声音强度来录音,当线路上面有声音的时候启动录音,没有声音的时候不录音. 使用该条件录音的时候,大多是录对讲机,拾音器等等.

注意搭配声控录音参数一起使用,调节灵敏度等等(特别注意,不保存任何DTMF号码)

持续录音:  埠持续的录音，不停止. 档到最大录音时间自动分割保存(特别注意,不保存任何DTMF号码) 大多是录对讲机,拾音器

极性反转:  极性反转是线路上面接通,双方真正的开始通话而产生的一个电压变化.

设定该录音条件后，需要收到该信号才会开始录音. 否则挂机后不保存. 需要

特别说明的是,大多线路没有开通这个功能,请咨询当地的电信.

录音音量等级越大,录音的音量越大. 建议采用中间值即可,因为等级越大,一些杂音也会放大

放音音量等级越大,放音的音量就越大. 建议采用中间值即可,因为等级越大,一些杂音也越大

开通该设定,来电接听的时候会播放预先设定好的声音给对方听,该声音双方都可以听到,并且会录音到录音档里面

这里可以选择一个已经存在的录音文件作为语音宣告文件.请参考语音文件管理

开通该参数,在通话过程中会定时的播放一个声音提醒该通话正在录音提醒时间间隔可以通过下面这个参数进行调整.需要特别提醒的是,该提示音也是一个语音文件,文件名称为” rec-remind.wav”. 不可以修改.上传档的时候建议上传一个时长2秒以为的档.否则会影响通话质量

该参数判断端口是否有插入电话线. 如果电压小于设定值3V ，会提示没有插入电话线.建议设定 3V

该参数判断电话机是否挂机. 如果电压大于设定值 25V ， 会提示电话机已经挂机，并且结束录音,建议设定25V以上

AGC : Automatic Generation Control 自动增益. 该参数的设定可以调整通话双方的声音强度平衡. 在一般的模拟线路建议开启该设定. 在声控录音情况下建议不要开启.可以根据实际需求设定

该参数的设定,影响对电话机是否挂机的判断.也就是电压持续在挂机范围内的时间要大于这个时间才承认电话机已经挂机

该参数的设定,影响对电话机是否提机的判断,也就是电压持续在提机范围的时间要大于这个时间才承认电话机已经提机

该参数的设定,影响对电话机是否有铃声的判断,也就是电压持续在铃声开始范围的时间要大于这个时间才承认电话机有来电铃声

该参数的设定,影响对电话机是否铃声停止的判断,也就是电压持续在铃声停止范围的时间要大于这个时间才承认电话机有来电铃声停止

该参数的设定,影响对电话机是否没有插入电话线的判断,也就是电压持续在掉电范围的时间要大于这个时间才承认电话线被拔掉

该参数的设定,影响对线路上面是否有极性反转信号的判断, 也就是电压持续在极性反转范围的时间要大于这个时间才承认极性反转信号存在

该参数只读,用来查看卡片复位次数或者拔出上电次数.么有实际的作用

一般情况下设定所有时段都录音,请搭配录音时段参数一起使用

控制这个端口来电是否启用来电自动应答功能

埠来电自动应答时间范围. 24小时制. 用户可以根据自己的需求,合理设定开通自动应答的时段.

最大留言时间,单位秒 ,范围为30-300秒.留言时间是从播放语音提示开始计算的.

自动应答等待铃声次数:表示来电响铃时间次数,如果响了3声无人接听,则会自动接听起来.

自动应答播放语音宣告:接听后是否播放指定的声音文件. 特别提醒,该语音文件不要设定过大,建议在1分钟之内.

## 声控参数

当埠设定为声控录音的时候,需要调整该参数来判断声音强度以及灵敏度

承认有声音持续时间,单位ms . 如果100 ms都判断有声音,则会开始认为埠有声音越小越灵敏

承认无声持续时间,单位ms ,如果在2000ms 都判断到没有声音,则会开始认为埠没有声音,建议该值设定大一些,因为在互相谈话的过程中,可能出现沉默的时间,这样就很容易认为无声而结束录音.导致一个通话变成很多通录音.

语音触发音量等级: 越小越容易触发.

## 网络设定

这里不做介绍,跟计算机一样的可以对录音主机的网络IP 进行设定,需要注意的是不要跟其他的计算机IP 重复，否则影响通讯

## 硬盘参数,系统日志

硬盘保留空间: 这里一个百分比设定. 该参数是为了在硬盘里面保留一定的空闲空间,

不让硬盘写满,否则硬盘写的一点空间都没有会影响性能,建议10%保留空间

循环录音开关: 该参数影响到系统硬盘写满后,时候覆盖最老的记录

如果没有开启循环录音,硬盘写满后，录音将会失败.请注意及时更换硬盘

显示当前硬盘的容量信息,剩余空间,以及系统运行了总时长,根据当前的使用情况,计算硬盘大致还可以使用的时间,该时间不一定准确,因为是根据到目前为止已经使用的空间平均值来计算,实际使用日期跟使用环境有关系

系统日志会记录一些重要的操作到数据库中,供用户查看

## 录音时间段

把每天分成8个时间段,可以灵活的去设定. 该参数可以用于埠录音里面,控制是否录音保存

## 交换机SMDR

一般情况下,获取交换机的SMDR 数据报有2种方式

- RS232 连接

TCP/IP 连接

不管是那种方式,我们在获取到交换机的SMDR 原始数据,要能够从中分析出交换机端口以及分机号码,需要利用如下的设定来判断

- 去电标志: 这里是指SMDR数据报字符串里面包含了区分本次的通话是去电还是来电. 比如去电有些交换机用 O 表示 。如果不清楚,则可以不填写. 如下图 您可以设置这里为”TO”

去电分机位置: 这个参数是指去电的时候,交换机发送出来的SMDR 包含分机信息. 分机信息的字符串在这个数据报里面的开始位置是多少.

如下图，我们可以通过文本文件来计算出开始位置为14，长度为 2

- 去电分机长度: 是指分机的长度 ,如下我们可以看到 分机 “14”,长度可以设置为 2

- 去电端口位置: 跟分机位置原理相同,不在累述.  端口01 开始位置是 24 .

- 去电埠长度: “01” 长度为 2

去电号码位置: 跟分机位置原理相同,不在累述 (由于号码是卡片本身解析,这里的号码并没有多大的用途)

去电号码长度: 不再累述

来电部分跟去电部分设定方法完全相同,不在累述

## 交换机SMDR 通信设置

串口通讯的设定,请参考交换机的说明书.

特别说明: 在设定这个SMDR 之前,我们要确保录音设备能够正确的读取到SMDR 数据报. 这里可以借助 windows的 超级终端来配合获取数据报.

TCP/IP 获取交换机SMDR 方式

目前很多交换机支持网络TCP/IP 或者SMDR 的方式. 如果您的交换机也是采用这种方式获取SMDR数据报,建议您先参考交换机说明书. 需要提供如下参数，才可以正确的获取SMDR数据.

- 交换机IP 地址: 			该参数是指交换机使用的网络IP

- 跟交换机建立端口: 	交换机会提供一个端口给PC软件连接使用

- 发送连接命令埠: 		大多交换机这个埠跟端口相同,如果不相同可以分别设定

- 登入交换机用户名称: 	建立连接后,交换机通讯一般会要求发送用户名称跟密码.

- 登入交换机用户密码: 	建立连接后,交换机通讯一般会要求发送用户名称跟密码.

所谓来电保留,是指在来电接听过程中,收到交换机送过来的分机号码.如果设置了产生新记录,则会认为保留了,并且保存一个来电记录. 记录的分机号码是交换机当前送过来的这个分机号码.并且重新开始新的录音,直到挂机结束

所谓去电保留,是指在去电通话过程中,收到交换机送过来的分机号码.如果设置了产生新记录,则会认为保留了,并且保存一个去电记录. 记录的分机号码是交换机当前送过来的这个分机号码.并且重新开始新的录音,直到挂机结束

该参数是配合上面2个保留参数一起使用的,大多交换机送分机号码,都在挂机后送过来,也有在挂机之前送的,为了防止误判,我们用这个时间来控制是否真的保留,还是挂机.

## 其他设定

软件执行自动不同记录: 表示跟设备建立连接后

需要同录音主机上面同步的录音记录CDR方式

本地下载录音记录保存路径: 该设定建议设定好后不要经常修改,因为会直接影响下载速度,

曾经下载过的记录是否还继续下载,依赖这个参数是否更改.

软件运行是否开启登入录音设备的登入窗口

计算机启动时是否自动启动软件

软件跟设备网络连接断开,是否自动尝试联机

网络联机断开,是否清楚屏幕信息

某个埠长时间处于提机状态,是否要提醒PC软件. 这里有可能是线路错误,有可能是电话没有挂好,产生一个警告信息,有利于及时发现线路故障

端口没有插电话线,俗称掉电. 是否要提醒这个信息

端口长时间通话,是否要提醒警告信息

是否在本机计算机播放B声音警告

黑名单来去电警告信息

来电弹屏小窗口提醒. (右下角小窗口提醒)

## 在线用户

在线用户包含2个页面.分别表示 在线账号，以及账号管理

## 在线账号

表示当前已经跟录音主机建立连接的账号.

TouchPannel adm 在线. 会显示一些在线用户的上线时间,在线时间 等等…

## 账号管理

该账号是指允许登入录音主机的用户账号,一般情况下,该账号由管理员自己分配

设备出厂默认账号为 admin 密码 1111. 为了安全请及时更改该密码并且牢记密码.

## 新增账号

账号名称 : 最大16位

账号密码:  最大16位

- 表示该账号登入录音主机后可以下载录音记录

表示该账号登入录音主机后可以删除录音记录

表示该账号登入录音主机后可以播放录音记录

表示该账号登入录音主机后可以监听端口通话

表示该账号登入录音主机后可以设定系统参数

表示该账号登入录音主机后可以设定端口参数

表示该账号登入录音主机后可以管理登入账号,新增，删除等等…

这里可以根据实际需求,选择某个登入账号可以看见的埠.

比如某个部门有8条外线. 部门经理可以看到所有,则打钩所有8个埠

某个业务员只能看到自己的外线,则部门经理可以分配他某一个埠. 这样该业务员登入系统后，只能看到自己的外线.其他外线不能看到

## 触摸屏操作画面

主接口分为8个功能区, 分别表示 录音记录 搜寻记录 端口监控 端口状态 设定 网络设定 工具 以及系统.

## 录音记录

- 返回上一层操作

返回主页面操作

表示端口6 的录音记录

表示去电符号. 打出记录

表示来电符号  来电记录

表示来电未接

表示电话号码 0200

表示录音记录开始的日期时间

表示该录音时长 hh:mm:ss

表示该录音有声音文件

标志该记录是否设置了重要标志 红色高亮表示 设置了重要标志. 灰色表示没有设置重要标志

上下翻滚操作. 高亮白色表示可以操作

页面总数指示 ,表示总共有4页,当前页是第一页

## 埠监控

每一个页面可以看到一张卡片的状态,也就是8个埠,从每个埠我们可以看到埠编号 以及状态 电话号码 录音时长.

## 埠状态

该窗口显示32个端口的实时状态.只用图示表示.

- 提机拨号状态

挂机状态

表示来电状态

表示去电拨号了,在去电通话录音

表示掉电状态(没有插入电话线)

表示来电振铃状态

## 搜寻记录

根据条件对录音记录搜寻，这里要说明的是,由于数据库是按照天保存,在选择时间范围的时候,需要注意跨度,会影响到搜寻的速度. 设备采用sqlite数据库. 支持sql查询.

## 设定

触摸屏操作设定提供 回路设定，系统设定以及锁屏设定3个部分

### 埠设定

设定01-32 埠的参数(具体参数说明请参考 埠参数设定,PC软件部分)

### 系统设定

触摸屏只提供日期 语言设定. 更多设定请参考PC软件的系统参数设定.

### 锁屏设定

### 网络设定

该操作跟普通计算机的操作一样,根据自己的网络环境进行设定即可,设定完毕建议重新启动设备生效

## 工具

升级录音软件跟触摸屏程序,升级方法是插入USB 会自动检查USB 储存器是否有升级档

如果有会可以根据提示升级,升级完毕需要重新启动设备生效

FW_UPDATE 目录 (phoneTouch.exe PhoneRec.exe)

## 系统.

这里显示OEM 信息.根据出厂配置显示,以及软件版本.

# 中央管理软件附加说明

中央管理软件是一个集中管理录音设备的一个软件,该软件可以同时跟多台设备(建议最多32台)建立通讯连接,在一个软件上面就可以看到所有联机设备的状态,并且可以操作所有功能.大大方便了管理分布在各个区域的设备,使工作更有效率,数据更安全.

软件连接示意图(C/S)

中央管理软件运行的计算机作为服务器 Server端.一般情况下运行软件的计算机会放在内网,比如该计算机的内网IP 地址为 192.168.22.100. 外网IP 地址为 58.61.93.188 .

外部的录音主机要能够访问该中央管理软件的计算机主机,需要开通端口映像. 默认埠为 6068. 具体如何开通,根据不同的路由器有不同的设定方法,具体详文档详细介绍.

# 软件功能介绍

## 注册设备

录音设备需要跟中央管理软件建立连接，首先要在软件里面对设备进行注册. 只有注册了的设备,中央管理软件才会允许建立连接. 如下图所示

分组管理: 为了方便对设备分区域,我们这里要求设备加入某一个分组. 在显示跟查询操作都更为方便.

设备名称:      给注册设备取的一个名字,方便查询

设备ID:       每个设备都一个唯一的8位数字组成的ID号,改ID号需要跟设备的真实ID完全相同,否则无法正确联机.

设备IP:       该IP 指设备的IP 地址,实际通讯不会用到这个IP ，因为中央管理软件采用的网络连接方式是 中央管理软件做为服务器,录音设备作为客户端,客户端会根据设定主动来连接中央管理软件,该IP 预留在这里作为一个参数,方便查询，记忆操作

登入用户名称: 该用户名称需要在录音设备进行注册方可使用

登入用户密码:  该用户密码跟用户名称需要跟注册在录音设备数据库完全相同，否则登入比对身份会无法通过

备份方式:      备份作为中央管理软件是一个最主要的功能,这里提供的备份方式 跟单机版相同. 备份方式分为: 按天备份，按周备份，按月备份.

按天备份: 是指每天到了规定的时间范围,都会开始自动备份,备份的日期根据上次备份的日期开始

按周备份: 可以指定一周内任何一天开始备份,同样在规定的时间范围会自动备份

按月备份: 可以指定一月里面任何一天作为备份日,在规定时间范围内会自动开始备份

备份日期:  	根据备份方式,选择不同的日期进行备份

备份开始日期:	表示该设备要从什么日期开始备份,一般建议设定为第一天使用的日期作为开始日期

最后一次备份日期:	该参数显示当前设备备份到了那一天,大多情况下,该参数只读,不需要去调整

如果你在软件运行的过程中,有重新调整备份目录,或者有删除本地备份数据等等操作,希望可以重新开始备份,可以通过 调整日期来重新指定开始日期

该列表显示当前同一个内网里面正在运行的录音设备,可以点击列表,快速填写设备信息到左边的信息字段元,进行注册操作

备份日期提供2个时段设定.可以根据使用情况进行设定,建议备份的时间范围设定为空闲时间，比如晚上下班到第二天上班这段时间.这样有利益设备更加运行平稳.减少硬盘的负担.

注册列表

显示所有已经注册了的设备,可以通过该窗口查看那些设备已经正确联机

联机设备状态

当前状态(选择) 显示当前选择的设备. 该设备的选择可以通过注册列表选择. 实时的显示该选择设备的端口状态

所有状态(中央管理软件) 显示所有已经联机的设备端口,并且实时显示所有端口的状态

备份状态(中央管理软件) 显示所有注册设备的备份情况

当前纪录(选择) 显示当前选择的设备,该设备的选择可以通过注册列表选择,实时的显示该选择设备录音记录(挂机后产生的记录)

所有记录(中央管理软件) 显示所有注册设备挂机后产生的记录

备份记录(中央管理软件) 显示所有注册设备备份产生的记录,并且会保存到本地数据库中,用户可以通过查询操作本地数据库

服务开始(中央管理软件)  开始中央管理软件作为服务器的功能,开始允许注册设备跟服务器建立连接,如果需要添加新的设备,需要停止服务再执行

服务结束(中央管理软件)   结束中央管理软件作为服务器的功能,在结束服务之后,可以注册新的录音设备到管理软件中来

录音主机中央管理软件服务器设定

录音主机要能够跟中央管理软件正确建立连接,需要配置3个参数

- 中央管理软件服务器IP 地址或者域名. 192.168.22.100 该IP 表示中央管理软件服务器IP 地址

- 6068 表示通讯端口. 如果中央管理软件在内网,请参考各路由器的中转设定,开通埠6068 指向 192.168.22.100 这个IP

- 开通本机(录音主机) 允许跟 中央管理软件建立连接(该参数比较重要,如果有开通中央管理软件的功能,请配置,否则不要设置该参数,因为录音主机会尝试跟指定的IP 建立连接)

# Text boxes

当前同一个内网检查到正在运行的录音设备.打开该登入窗口会自动寻找

埠编号,这里黑色 1,2,3,4 表示卡片编号,范围是1-4. 01-32 表示埠编号. 范围是01-32.

卡片1 : 01-08 埠

卡片2 : 09-16 埠

卡片3: 17-24 埠

卡片4: 25-32 埠

端口如果开启了语音宣告,将会在这里用图示指示. 并且提示是否在放音

指示该埠是否是静音状态. 绿色表示不静音,红色表示静音. 静音的命令是可以通过dtmf 拨号键盘操作的.

指示该埠是否正在被本机监听. 监听状态会显示一个耳机图标. 注: 每个计算机只能同时监听一个端口语音

指示该埠录音档在挂机后是否会保存,绿色表示会保存. 这里有如下情况不保存. 比如键控录音,在挂机之前没有输入开始录音按键代码,则不会保存， 极性反转 ，如果挂机之前没有收到极性反转,则不会保存. 另外还有一些不录音号码,不录音时间段,不录音分机等等. 这些是在挂机后判断的,需要特别注意这些设定,否则挂机后判断到不录音,则会直接丢掉不保存。

指示该埠是否开启了 AGC(自动增益)

指示当前埠状态. 挂机，掉电,提机拨号,去电通话…等等

提示当前端口电压.

普通电话线路电压范围简介

没有插入电话线的时候,俗称 掉电 ,电压范围在0-3V 之间

电话机挂机电压在 30V 以上,看当地的标准,也有些在24v以上

电话机提机电压在 5V – 24V 之间. 也有些特殊的,比如低于 5V，如果有偏差,这里可以根据需求灵活设定.

指示当前埠的录音档是否建立起来,该标志主要是提醒用户是否在正确的录音,硬盘如果没有接好,或者没有初始化好,该标志都无法成功. 建议在开机后1分钟后开始录音.

选择一条或多条录音记录进行播放. 播放的同时会把记录下载到本地计算机,下次播放或者下载，不需要重新下载. 该操作也可以用”双击”窗口录音记录替代.

指示当前声波

下载录音主机上录音文件到本机计算机,如果曾经下载过的,不会重新下载. 该操作比较消耗系统资源,建议在系统比较空闲的时候操作. 另外如果下载路径更改过,将不能比对曾经下载，会重新下载.

为录音档添加备注内容

标注录音文件的重要性.提醒用户该录音重要,在删除的时候也会根据这个标志判断是否可以直接删除,如果是恢复默认值,不做这个判断

从录音主机删除记录,这里分2个操作

      - 删除录音档(只是把录音档删除,还保留CDR)

      - 删除录音档跟CDR ，这个操作后，不会记录CDR信息.请谨慎操作.该操作将会记录到系统日志中

把当前CDR内容导出到Excel表格中

当前选择用的录音记录会调入到系统的默认邮件系统.用户可以方便

的把记录发送给指定的电子邮件,需要特别说明的是,不能选择太多,

否则邮箱可能不 允许这么多档发送

统计分为 按天统计 按周统计和 按月统计. 该统计会统计录音主机上时间范围内的记录总数，包括来电，去电 等等

PC软件登入设备后可以设置自动备份,按照设定时间,软件将自动的从录音主机上面下载录音数据和CDR到本地计算机备份

自动备份开始时间以及结束时间,由于备份时从录音主机硬盘读取数据以及占用网络资源,给录音主机带来较大的任务负担,建议在系统不忙或者下班时间自动备份比较合适.这样有利益录音主机的稳定.

开始备份日期:您可以设置为您第一次使用系统的日期. 最后一次备份日期是一个指示,告诉您上次备份到什么日期

这里会显示备份过程中的备份记录总数以及备份过的日期,做一些系统日志提醒，有助于用户了解系统备份的进度

您可以通过该操作,清除以前的备份条件,系统将在下次备份的时候重新开始从指定日期备份，备份过的记录会自动跳过(特别提醒,备份路径请不要经常变化，否则影响该备份过程)

该操作主要提供用户如下功能

- 清除删除任务,比如您选择了100条记录删除,中间可能不想删除了,可以点击该操作,停止后面的删除

- 清除标注任务

- 清除下载任务

- 清除播放任务

如果没有SMDR,请不要打勾,这里会影响写入硬盘的速度

这个功能,请不要打勾

通讯簿匹配成功，会发送通讯簿数据给在线用户，是否弹屏选项

弹屏窗口停留时间.如果是 0 则表示一直停留

该端口请设置跟录音主机端口相同,否则无法正确通讯

该操作是打开本地下载目录. 把下载过的记录列举到录音窗口列表中.

可以自动寻找同网络内正在运行的录音设备

使用手册

AJ系列

嵌入式电话录音系统